Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare med mittbaffel av Lindabs fabrikat typ SLCBU 100 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(stenull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Typgodkänd

- Täthetsklass D

- Brandteknisk klass EI60, E120 utan skyddsavstånd

- Brandteknisk klass EI120 med skyddsavstånd 50mm

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 100mm isolering & 100mm baffel

Dimension exempel:

SLCBU-315-600-100	x st

SLCBU-800-1500-100	x st